ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Данилевский Леонид Николаевич,ГП «Институт жилища-НИПТИС им. Атаева С.С.»

Снижение затрат энергии на отопление и горячее теплоснабжение зданий может быть достигнуто комплексом мероприятий. Это утепление оболочки здания, утилизации тепла вентиляционных выбросов, сточных вод, оптимизация систем теплоснабжения. В то же время, задача  экономии энергии должна быть экономически оправданной.

В Советском Союзе основным критерием при выборе инвестиционных проектов был срок окупаемости капитальных затрат. В современных условиях окупаемость энергоэффективного мероприятия необходимо рассчитывать с учетом роста стоимости энергетических ресурсов и ннфляционных процессов  возможна только при условии [1]:

ΔЭ/З0  > α(1+p)- (1+p1).					(1)

Для условия:

α(1+p) < (1+p1)                   				(2)

срок окупаемости энергоэффективного мероприятия будет равен:

n =				(3)

Здесь где где p – процентная ставка по кредиту в банке,  p1 – относительное годовое увеличение стоимости энергоресурсов; α коэффициент инфляции в стране.

Для заданного срока окупаемости при известных экономических условиях отношение стоимости энергии, сэкономленной за год эксплуатации к затратам на выполнение энергосберегающего мероприятия должно быть равно:

,		(4)

В таблице 1 приведены значения срока окупаемости различных энергосберегающих мероприятий.

Таблица 1.  Срок окупаемости мероприятий в зависимости от изменения стоимости энергии.

| Энергоэффективная технология α = 0,88; p=0,13. | Отношение ΔЭ/З0 | Срок окупаемости, n, лет |
| --- | --- | --- |
|  |  | p1=0,36 | p1=0,25 | p1=0,15 |
| утилизатор тепла сточных вод | 0,4 | <3 | <3 | <3 |
| утепление до R=5 м2°C/Вт | 0,06 | 9 | 7 | 6 |
| солнечный коллектор | 0,06 | 9 | 7 | 6 |
| рекуператор тепла | 0,04 | 11 | 9 | 7 |
| фотоэлектрические элементы | 0,01 | 19 | 14 | 11 |

Из результатов, приведенных в таблице 4 и данных на графике рис. 1.8 можно сделать вывод, что в стране созданы технико-экономические условия для строительства энергоэффективных зданий с оболочкой, утепленной до 5 м2°C/Вт, системой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла вентиляционных выбросов, солнечным коллектором и утилизацией тепла сточных вод. В то же время, следующей энергоэффективной системой может стать система электроснабжения с использованием фотоэлектрических батарей. Ее время,  предположительно, начнется с 2020 г.

В докладе приведены результаты наблюдения за эксплуатаций  энергоэффективных зданий, построенных в разных городах страны начиная с 2007 г..

В первых энергоэффективных зданиях, построенных в гг. Минске и Гродно, жильцами отмечается полная удовлетворенность условиями проживания, низкими эксплуатационными затратами. В здании по ул Медицинская, 4/1, построенном в г. Витебске, наблюдается другая картина. При сдаче домов в эксплуатацию не были проведены разъясняющие мероприятия с жильцами, большинство которых не имеют ни малейшего понятия о назначении вентиляционных установок в своих квартирах (многие считают, что это – системы отопления), были случаи, когда жильцам даже не раздали инструкции по пользованию системой вентиляции. Вследствие этого, в некоторых квартирах системы вентиляции были полностью демонтированы жильцами, что повлекло за собой резкое ухудшение качества воздуха в их квартирах, повышенной влажности, сырости и появления плесени. Не была проведена разъяснительная работы председателями товариществ. Неумение правильно настроить систему вентиляции влекло за собой высокий расход электроэнергии. В итоге, вместо дома с низким потреблением тепловой энегии на отопления и благоприятными условиями проживания получили здание, не удовлетворяющее жителей по многим параметрам.

По итогам обследования зданий можно сделать вывод о необходимости повышения уровня выполнения работ как при проектировании, так и при выполнении авторского наблюдения и строительного надзора на стадии строительства. Опыт эксплуатации энергоэффективных зданий позволяет сделать вывод о необходимости особого внимания при вводе в эксплуатацию зданий с новыми инженерными системами на человеческий фактор.

1. Данилевский, Л.Н. Принципы проектирования и инженерное оборудование энергоэффективных жилых зданий /Л. Н. Данилевский. // Бизнесофсет,– Минск, 2011.- 375 с.