ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ

Дмитриев Г.М., Данилевский Л.С., Гуляев В.Л.  Государственное предприятие «Институт энергетики НАН Беларуси»

Минск, 222109, ул. Академическая 15 к 2, т. (+375 17)284-13-26, e-mail: ipe@bas-net.by

Энергоэффективное административное здание – развивающаяся энергетическая система с уровнем потребления энергии на цели отопления не более 30 кВтч/м2 в год.

Общественные и административные здания имеют ряд отличительных особенностей от жилых зданий, влияющих на потребление топливно-энергетических ресурсов:

- значительная (по сравнению с жилыми зданиями) площадь остекленной поверхности наружных стен административных и общественных зданий;

- ограниченное в течение суток время пребывания людей;

- наличие выходных и праздничных дней, когда люди в здании отсутствуют;

- значительное, по сравнению с жилыми зданиями, потребление электрической энергии в течение рабочего дня;

- большая заселенность здания (около 6м2 на человека) в рабочее время;

- незначительное потребление горячей воды;

- возможный режим снижения температуры в нерабочее время в течение отопительного сезона;

- использование систем кондиционирования воздуха в летнее время;

- отсутствие необходимости общего воздухообмена в здании.

Концепция проектирования новых энергоэффективных зданий и реконструкции существующих базируется на четырех основных принципах:

- энергоэффективность;

- удобство и комфорт;

- экономичность;

- экологичность.

Для обеспечения минимального уровня энергопотребления административных зданий на этапах проектирования и строительства необходимо выполнение следующих концептуальных решений:

- всесторонняя оценка воздействия окружающей среды на административное здание;

- оценка воздействия факторов, влияющих на потребление энергии зданием;

- выбор правильного местоположения и ориентации здания;

- выбор оптимальной формы здания.

Предлагается применение следующих энергосберегающих архитектурных и планировочных решений:

- использование энергоэффективных окон с высоким сопротивлением теплопередаче;

- предотвращение равномерного распределения площади остекляющей поверхности по сторонам света;

- использование ограждающих конструкций с непосредственным использованием солнечной энергии в системе энергоснабжения;

- соблюдение оптимального показателя компактности здания;

- применение неоднородного утепления оболочки здания;

- отсутствие развитости фасада;

- выбор оптимальной степени черноты ограждающих конструкций здания;

- расчет теплового баланса здания с учетом внутренних тепловыделений.

К техническим, энергосберегающим решениям инженерных систем административных зданий относятся:

- выбор оптимального решения для вентиляционной системы здания. Непременным условием является применение принудительной системы вентиляции с рекуперацией тепла отработанного воздуха.

- разработка алгоритма функционирования системы воздухообмена в здании;

- выбор оптимального решения для теплоснабжения здания;

- выбор оптимального варианта системы отопления здания;

- применение горизонтальной разводки трубопроводов системы отопления;

- использование автоматических термостатических вентилей;

- использование различного вида автономных систем отопления и горячего водоснабжения: систем отопления, совмещенных с системами вентиляции и кондиционирования, тепло-хладоснабжение с помощью тепловых насосов, применение систем напольного отопления, применение воздушных автономных систем отоплнения;

- использование альтернативных источников энергии;

- использование энергоэффективного освещения;

- выполнение принципа – «здание – единая энергетическая система»;

- корректировка выбранных решений.

Выполняется расчет экономической целесообразности энергоэффективных мероприятий. Обязательным является мониторинг здания, который осуществляется поэтапно: определение основных направлений мониторинга здания, выполнение проекта системы мониторинга здания, мониторинг здания на стадии экслуатации, обобщение результатов мониторинга для корректировки технических решений в последующих проектах.

При реализации вышеизложенных решений для энергоэффективных зданий с невысоким уровнем теплопотерь (не более 30кВтч/м2 в год) и высокой тепловой инертностью актуальным становится вопрос сокращения отопительного периода. Так, например, длительность отопительного периода такого здания, имеющего сопротивление теплопередаче трех участков ограждающих конструкций, середины фасада, торца и угловой комнаты торца, равных 1,2; 4 и 7 м2 град/Вт соответственно и энергоэффективную систему вентиляции (теплообменник – теплоутилизатор воздух/воздух), сокращается на 1 месяц.