РАЗРАБОТКА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ЗОНЫ СИСТЕМЫ КОМЛЕКНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОГОРОДКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Герасимович Л.С., Ланкевич, Ю.И., Синенький А.В. РНПУП «Институт энергетики Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, 220072, ул. Академическая 15, корп. 2, тел. +375 29 667 55 27, e-mail: leonger@tut.by

Одним из основных принципов государственного управления в сфере энергосбережения определена реализация демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности Республики Беларусь (далее – демонстрационные зоны) представляют собой проект (совокупность проектов), осуществляемый в масштабах организации, района, города или их ограниченной территории, в которых создаются благоприятные условия для получения и демонстрации совокупного эффекта за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов [1].

Главные требования энергоэффективности агрогородков, как новых территориально-хозяйственных образований АПК, является бесперебойное, качественное и взаимовыгодное энергообеспечение производственного (градообразующего) социально-культурного и жилищно-коммунального секторов [2].

С позиции совместного эффективного использования различных энергоресурсов и энергетической безопасности агрогородков требуется научное обоснование комплексного использования традиционных централизованных и нетрадиционных местных и возобновляемых энергоресурсов. При этом особое значение имеют агрогородки АПК, обладающие значительным энергетическим потенциалом местных, вторичных и возобновляемых ресурсов.

Для полномасштабного и эффективного проектирования и освоения таких комплексных энергосистем в масштабах Беларуси необходимо приобретение опыта в проектировании, строительстве и эксплуатации различных типовых пилотных проектов и демонстрационных зон на этой основе.

Цель создания пилотных проектов – демонстрация новых технических возможностей автономных энергоцентров с использованием местных и возобновляемых ресурсов при массовом индивидуальном жилищном (преимущественно, коттеджном) строительстве повышенной комфортности, разработка организационных и финансовых схем оплаты и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования в различных секторах агрогородков.

Это позволит повысить заинтересованность юридических и физических лиц в энергосбережении, стимулировать применение техники и технологий, повышающих эффективность использования топливно-энергетических ресурсов, снизить фактическую стоимость тепловой и электрической энергии для конечных потребителей.

Главной задачей пилотных проектов является проведение широкомасштабной информационно-пропагандистской деятельности среди специалистов и населения по демонстрации на практике преимуществ внедрения таких систем. В структурах создаваемых демонстрационных зон должны быть организованы постоянно действующие инженерно-сервисные консалтинговые центры.

При разработке демонстрационных зон высокой энергоэффективности агрогородков на основе систем комплексного энергообеспечения необходимо учитывать многие факторы (ресурсные, экономические, социальные, экологические и др.) и особенно, заинтересованность различных юридических и физических лиц.

Обоснованность выбора состава и структуры пилотного проекта демонстрационной зоны определяется потенциалом значимости:

-ресурсная значимость – технический потенциал централизованных, местных и возобновляемых энергоресурсов;

-экономическая значимость – соотношение тарифов цен электрической и тепловой энергии и на основе централизованных местных и возобновляемых энергоресурсов, капитальные затраты и срок окупаемости автономных энергоцентров и др;

-социальная значимость – дополнительные рабочие места, содействующие развитию аграрного производства, выполнение социальных стандартов и т.д.;

-энергетическая значимость – величина энергоотдачи местных и возобновляемых энергоресурсов; возможность замещения и снижения дефицита покупных энерогоресурсов в республике и регионах; и т.д.;

-внеэнергетическая значимость – дополнительный доход аграрных предприятий от производства и продажи энергетической продукции и т.д.;

-бюджетная значимость – поступление дополнительных налогов в местный бюджет; содействие развитию местной промышленности, частного предпринимательства, создание энергетического рынка и др.;

-экологическая значимость – снижение выбросов вредных веществ в атмосферу и почву; рациональное использование отходов, вторичного биосырья и т.д.;

На основе оценки этих критериев определяется интегральная значимость для каждого демонстрационного объекта возобновляемой энергетики, а также технологий и экономически оправданных объемов вовлечения местных и возобновляемых энергоресурсов в энергетику агрогородка. Путем сопоставления интегральных оценок определяются первоочередные, приоритетные объекты для финансирования, перспективные направления использования местных и возобновляемых энергоресурсов и технологии их использования.

В результате исследований, проведенных сектором энергетики АПК Института энергетики НАН Беларуси в последние годы, выявлены основные типы агрогородков, разработан программный комплекс с соответствующей базой данных, структурные схемы систем комплексного энергообеспечения и выполнены технико-экономические обоснования пилотных проектов нескольких областных сельскохозяйственныхэкспериментально-опытных станций НАН Беларуси.

В настоящее время разрабатываются соответствующие бизнес-планы пилотных проектов систем комплексного энергообеспечения опытных станций  и других агропромышленных предприятий одноименных агрогородках в различных регионах республики.

ЛИТЕРАТУРА

- Инструкция о порядке создания и функционирования демонстрационных зон высокой энергоэффективности Республики Беларусь / Утв. Постановлением Комитета по энергоэффективности при Совмине РБ от 27 января 2004 г. №1.

- Энергоэффективность аграрного производства // В.Г. Гусаков [и др.]; Нац. акад. наук Беларуси, Отд. агр. наук, Ин-т экономикики, Ин-т энергетики; под общ. ред. акад. В.Г. Гусакова, Л.С. Герасимовича / Минск: Беларус. Навука. – 2011. – 776 с.